## Slide 1: Versal® Architecture and Subsystems for PCIe®

## Slide 2: Versal CPM Architecture
CPM
 將GT,NOC,DDR,PS,PL之間專門硬核化
 另外多整合了兩個PCIE Controller

## Slide 3: Versal CPM Architecture
CPM PCie
 具有較高的頻寬且整合了DMA
 開機啟動速度比PL端的Pcie更快
且 Address可以自動配置

## Slide 4: Example Design
Vivado Example Design

## Slide 5: Example Design
CPM IP Setting

## Slide 6: Example Design
NOC

## Slide 7: XDMA IP Setting
傳輸速度
系統時鐘
Pcie bus
AXI bus
AXI clk

## Slide 8: Install Host PC Driver
上電燒錄後，須確保FPGA不斷電的情況下重啟Ubuntu主機
$ sudo –s
$ apt-get update
$ apt-get install build-essential
$ apt-get install libaio-dev
重啟後先安裝必須的依賴庫及套件
https://github.com/Xilinx/dma_ip_drivers
下載Xilinx提供的dma driver
$ unzip dma_ip_drivers-master.zip # 解壓縮driver包
$ cd dma_ip_drivers-master/QDMA/linux-kernel # cd進目錄中
$ make clean
$ make # build driver
$ make install # install xdma driver
$ sudo reboot
cd至以下目錄中，並編譯xdma driver

## Slide 9: Load Driver
Ubuntu重開後確認是否有成功辨識到Pcie Device
$ sudo –s # need to be root
$ lspci –vvd:b03f # note BDF e.g. “86:00.0” on 1st line
利用script生成對應的設定檔
$ modprobe qdma-pf # 加載驅動
$ lspci –vvd:b03f # 再搜尋一次確認是否有成功加載
加載驅動
$ dma_ip_drivers-master/QDMA/linux-kernel
$ cd scripts ; chmod 0755 *.sh
$ ./qdma_generate_conf_file.sh 0x86 1 1 0 # 利用Xilinx提供的script生成裝置的設定檔
$ cd ..

## Slide 10: Load Driver
使用官網提供的測試檔案
$ echo 8 > /sys/bus/pci/devices/0000\:86\:00.0/qdma/qmax # 使用之前生成的設定檔
添加序列
$ dma-ctl qdma86000 q add idx 0 dir bi # adds
$ dma-ctl qdma86000 q start idx 0 dir bi # starts
讀寫測試序列
$ dma-to-device –d /dev/qdma86000-MM-0 –s 32 # PC寫入DMA
$ dma-from-device –d /dev/qdma86000-MM-0 –s 32 # PC讀取DMA
停止序列
$ dma-ctl qdma86000 q stop idx 0 dir bi # stop
$ dma-ctl qdma86000 q del idx 0 dir bi # deletes

## Slide 11
◢ [Confidential - Distribution with NDA]